## Slide 1: Be Prepared
《计算系统概论 A》期中考试复习
高浚潇

## Slide 2: 1P 概要
Exam Summary

## Slide 3: 考试信息
2024/11/23，14:00~16:00（120 分钟）（预计）
开卷考试（不能携带电子产品）
考试范围：1~7 章（补码运算、逻辑门、状态机、指令细节、汇编语言）
试卷为英文，语言问题可进行提问，提前准备词汇表
题量较多，难度较大 —— 有选择地做题

## Slide 4: 题型分布
每年的题型都相对固定
诚信考试协议书（1 分）不要漏填
A 部分：简答题
B 部分：数字逻辑电路
C 部分：架构和状态推理
D 部分：程序分析
分数分布大致平均

## Slide 5: 复习方法
注重基本知识点
结合 PPT 和课本理解
提前打印资料
作业是重要的题型参考

## Slide 6: 2P 考点考法
Exam Plan

## Slide 7: A 部分：整数表示和运算
十六进制补码计算 —— 直接计算，注意进位，观察是否有位数限制，可能有溢出
补码与原码转换 —— 负变正不变，符号看左边，加一查两遍，不要算错
补码的表示范围 —— 套公式，注意是否有符号
补码计算的溢出处理 —— 本质是模运算，把握检测方法，可能考察证明题（难度较大）

## Slide 8: A 部分：小数表示和运算
32 位浮点数与十进制小数转换 —— 套公式，级数分解，数清位数，可能不能准确表示
32 位浮点数运算 —— 转换为十进制小数运算
非 32 位浮点数 —— 8 位？16 位？64 位？严格按照题目定义计算
浮点数取值范围 —— 区分绝对值和符号，考虑非归约形式

## Slide 9: A 部分：逻辑电路
真值表 / 逻辑表达式 / 电路图转换 —— 参考模数电路解法解决，真值表不要算错（中间列法）
逻辑完备性问题 —— 先拆后组，构成基本逻辑门
非规范电路分析 —— 短路？空载？注意 N 和 P 的位置，按照 CMOS 的开闭特性分析

## Slide 10: A 部分：状态机
模式识别 —— 设计模式状态，分析转换关系，判定接受条件
电路 / 表达式 / 状态机转换 —— 存储单元对应状态，组合逻辑对应转换关系

## Slide 11: A 部分：存储和寻址
存储大小计算 —— 套公式，用幂次表示，区分字节和位
电路图分析 —— 先分析地址选择器，再确定字长，注意空洞和端序
存储空间的扩展 —— 级联和并联

## Slide 12: A 部分：LC-3
汇编指令与机器码转换（二进制、十六进制） —— 查表确定操作码，准确、快速（提前练习）
指令执行周期计数 —— 查表判断阶段数，不要算错
标签地址计算 —— 列编号、做减法、除去一、对位次、转补码
存储器读写 —— 数据流分析，注意存储器的更新时机
定义新指令 —— 选择操作码、确定操作数和布局、实现功能（对控制模块的影响）

## Slide 13: B 部分：逻辑电路
CMOS 分析题 —— 自下而上分析，排除法，上下对称，每个输入都会用到
CMOS 设计题 —— 自上而下构造，子表达式，并联和串联，基本门组合（难度较大）
电路功能描述 —— 根据真值表和状态分析，总结常用用途
电路功能设计 —— 组合？时序？先状态后转换

## Slide 14: C 部分：架构和状态推理
通常缺少指令，需要补全（难点）
时钟分析 —— 根据每条指令执行所需的时间，推算当前指令
存储分析 —— 查看标志性寄存器的值（PC、MAR、MDR 等）
阶段分析 —— 部分阶段标志着特定的指令
控制流分析 —— 追踪跳转指令的条件
数据流分析 —— 追踪数据转移与存储
行为分析 —— 推测程序的功能

## Slide 15: 控制流分析
确定程序的基本流程
核心：分支指令 BR（向下：PC 增加 / 向上：PC 减少）
向上 BR 的指令 —— 几乎必然是循环（BR 到的地址为循环开始）
多条指令 BR 到同一位置 —— 几乎必然是分支（BR 指令和目标指令之间包含的是分支体）
无条件的向上 BR —— 死循环 —— 循环体中必定有跳出循环的有条件 BR
无条件的向下 BR —— 无条件分支 —— 上方必定跟有进入分支的有条件 BR
有条件 BR —— 上方必定有指令设置条件码，不一定紧邻
不排除无厘头程序

## Slide 16: 数据流分析
确定程序选用的存储器及其作用
通常要基于控制流分析（但不是必须）
判断每条指令对寄存器的修改（读？写？）
寄存器的值意外变更 —— 必定有指令对其进行修改 —— 排除法确定位置
寄存器的值没有变更 —— 必定有指令对其进行复原 —— 排除法确定位置
结合控制流分析，观察条件寄存器
  循环 —— 必定有循环条件 —— 由哪个寄存器保存？
  分支 —— 必定有分支条件 —— 由哪个寄存器保存？
特殊数值（0、全 1 等）的来源（算术？访存？是否是某种条件？）

## Slide 17: 行为分析
猜蒙试凑（功能不会太复杂）
明确程序要实现的目标 —— 根据输入输出寄存器，结合数据流分析判断
常见子结构（移位、自增、累积、取相反数）
确定空缺部分应当实现的大致功能
找出限制条件（条件码设置后在使用前不能修改，寄存器的值不能轻易改变，指令数目有限）
大胆假设，小心求证

## Slide 18: D 部分：存储分析
几乎总是数独题（提供每个时刻部分存储器的部分值，推算其它存储器的值）
指令已知 —— 指令解读，非常重要，不要忽视
指令未知 —— 数据流分析
  一般寄存器的改变：算术、加载（含 LEA）
  PC 除自增外的改变：分支指令（难度较大）
  R7 的改变：可能是 JSR、JSRR
  访存的判断：MAR 中通常应该存储 PC、MDR 中通常应该存储指令，如果不满足则考虑访存

## Slide 19: D 部分：程序补全
类似 C 部分，但使用机器码，且没有注释
程序功能通常都明确，而且不会太复杂
理解已知部分的功能 / 判定目标功能
根据已知指令确定代码大致布局
找出限制条件（已经给定的操作码、操作数等）
补全汇编，翻译到机器码
考虑多种可能算法（算法差异大的情况下很难进行补全）

## Slide 20: 3P 作业讲解
Homework